## Slide 1: 第三讲 数值的运算

## Slide 2: 整数变量与常数之间的除运算
不能整除时，采用朝零舍入，即截断方式
  无符号数、带符号正整数（floor）：移出的低位直接丢弃
  带符号负整数（ceiling）：加偏移量(2k-1)，然后再右移k 位 ，低位截断（这里K 是右移位数）
举例：
无符号数 14/4=3：0000 1110>>2=0000 0011
带符号负整数 -14/4=-3
若直接截断，则 1111 0010 >>2=1111 1100=-4≠-3
应先纠偏，再右移: k=2, 故(-14+22-1)/4=-3
即： 1111 0010+0000 0011=1111 0101
1111 0101>>2=1111 1101=-3

## Slide 3: 例题5
写一段实现x/16功能的代码，不允许用乘、除、取模、条件、比较或循环语句。
int div16(int x) {
/* Compute bias to be either 0 (x >= 0) or 15 (x < 0) */
int bias = (x >> 31) & 0xF;
return (x + bias) >> 4;
}
若x为正数，则将x右移k位得到商；若x为负数，则x需要加一个偏移量(2k-1)后再右移k位得到商。因为16=24，所以 k=4。
即结果为: ( x>=0 ? x : (x+15))>>4
但题目要求不能用比较和条件语句，要找一个计算偏移量bias的方式
这里，x为正时bias=0，x为负时bias=15. 可以从x的符号得到bias
x>>31 得到的是32位符号，取出最低4位，就是偏移量b。

## Slide 4: Homework
21．以下是两段C语言代码，函数arith( )是直接用C语言写的，而optarith( )是对arith( )函数以某个确定的M和N编译生成的机器代码反编译生成的。根据optarith( )，可以推断函数arith( ) 中M和N的值各是多少？
int arith (int x, int y) {
int result = 0 ;
result = x*M + y/N;
return result;
}
int optarith ( int x, int y) {
int t = x;
x << = 4;
x – = t;
if ( y < 0 ) y += 3;
y>>2;
return x+y;
}
可以看出x*M和“int t = x; x << = 4; x-=t;”三句对应，这些语句实现了x乘15的功能（左移4位相当于乘以16，然后再减1），因此，M等于15；
y/N与“if ( y < 0 ) y += 3; y>>2;”两句对应，第二句“y右移2位”实现了y除以4的功能，因此N是4。而第一句“if ( y < 0 ) y += 3;”主要用于对y= –1时进行调整，若不调整，则–1>>2= –1而–1/4=0，两者不等；调整后 –1+3=2，2>>2=0，两者相等。

## Slide 5: 整数变量与常数之间的乘运算
考虑计算整数变量x乘上常量K的表达式 x * K。其中，K的二进制表示为（连续0或1的子串的组合）
[(0 . . . 0)(1 . . . 1)(0 . . . 0) . . . (1 . . . 1)].
例如14可表示为[(0 . . . 0)(111)(0)]
对K中从高第n位到低第 m位的连续1串，可以表示为：
  2^n + 2^(n-1) + … + 2^m
  2^(n+1) – 2^m
因此，x*K 可通过组合以下移位实现：
  (x<<n) + (x<<n−1) + . . . + (x<<m)
  (x<<n+1) - (x<<m)

## Slide 6: 浮点数表示
123456789 == (int)(float)123456789 True or False?
False。整数123456789的有效位数为9位，转换为float型数据后肯定发生了有效位数丢失，再转换为int型数据时，已经不是123456789了。
123456 == (int)(float)123456 True or False?
True。数据改为123456后，有效位数只有6位，转换为float型数据后有效位数没有丢失，因而数据没变，再转换为int型数据时，还是123456。
123456789 == (int)(double)123456789 True or False?
True。整数123456789的有效位数为9位，转换为double型数据后，不会发生有效位数丢失，再转换为int型数据时，还是123456789。
在C语言中， float类型对应IEEE 754单精度浮点数格式，也即float型数据的有效位数只有24位（相当于有7位十进制有效位数）；double类型对应IEEE 754双精度浮点数格式，有效位数有53位（相当于有17位十进制有效位数）；int类型为32位整数，其有效位数为31位（最大数为2147483647，相当于10位十进制有效位数）。

## Slide 7: 浮点数加减法基本要点
（假定：Xm、Ym分别是X和Y的尾数， Xe和Ye 分别是X和Y的阶码 ）
(1) 求阶差：∆e=Ye – Xe (若Ye > Xe，则结果的阶码为Ye)
(2) 对阶：将Xm右移∆e位，尾数变为 Xm*2Xe-Ye（保留右移部分附加位）
(3) 尾数加减： Xm*2Xe-Ye ± Ym
(4) 规格化：
当尾数高位为0，则需左规：尾数左移一次，阶码减1，直到MSB为1
每次阶码减1后要判断阶码是否下溢（比最小可表示的阶码还要小）
当尾数最高位有进位，需右规：尾数右移一次，阶码加1，直到MSB为1
每次阶码加1后要判断阶码是否上溢（比最大可表示的阶码还要大）
如果尾数比规定位数长（有附加位），则需考虑舍入（有多种舍入方式）
若运算结果尾数是0，则需要将阶码也置0。为什么？
阶码溢出异常处理：阶码上溢，则结果溢出；阶码下溢到无法用非规格化数表示，则结果为0
尾数为0说明结果应该为0（阶码和尾数为全0）。

## Slide 8: IEEE 754的舍入方式的说明
IEEE 754的舍入方式
( Z1和Z2分别是结果Z的最近的可表示的左、右两个数 )
(1) 就近舍入：舍入为最近可表示的数
非中间值：0舍1入；
中间值：强迫结果为偶数
(2) 朝+∞方向舍入:舍入为Z2(正向舍入)
(3) 朝-∞方向舍入:舍入为Z1(负向舍入)
(4) 朝0方向舍入：截去。正数：取Z1; 负数：取Z2
0
0
Z
Z1
Z2
例如：附加位为
01：舍
11：入
10：(强迫结果为偶数)
例：1.110111 → 1.1110; 1.110101 → 1.1101;
1.110110 → 1.1110; 1.111110 → 10.0000;

## Slide 9: 浮点数加减
在C语言程序中，为什么以下程序段最终的f值是多少？为什么？
float f = 2.5 + 1e10;
f = f - 1e10 ;
答：是0。
首先，float类型采用IEEE 754单精度浮点数格式表示，因此，最多有24位二进制有效位数。因为1e10 = 1010= 10×103×106，在数量级上大约相当于23×210×220=233，而2.5的数量级为21，因此，在计算2.5 + 1e10进行对阶时，两数阶码的差为32，也就是说，2.5的尾数要向右移32位从而使得24位有效数字全部丢失，尾数变为全0，再与1e10的尾数相加时结果就是1e10的尾数，因此f=2.5+1e10的运算结果仍为1e10，这样，再执行f = f - 1e10时结果就为0。这个例子就是典型的“大数吃小数”的例子。

## Slide 10: 浮点数运算
计算浮点数f的负数-f。若f为NaN，则返回f，否则返回-f。
float_bits float_neg(float_bits f) {
unsigned exp=f>>23&0xFF;
unsigned frac=f&0x7FFFFF;
if (exp==0xFF)&&(frac!=0) /* f为NaN */
return f;
else
return f ^ 0x80000000;
}

## Slide 11: 浮点数运算
计算0.5*f。若f为NaN，则返回f，否则返回0.5*f。
float_bits float_half(float_bits f) {
unsigned sign=f>>31;
unsigned exp=f>>23&0xFF;
unsigned frac=f&0x7FFFFF;
if (exp==0xFF)&&(frac!=0) /* f为NaN */
return f;
else if ((exp==0)||(exp==0xFF)) && (frac==0) /* f为0 或∞*/
return f;
else if (exp==0) && (frac!=0) /* f为非规格化数 */
return sign<<31 | frac>>1;
else { /* f为规格化数 */
exp=exp+0xFF;
if (exp!=0) /* 0.5*f为规格化数*/
return sign<<31 | exp << 23 | frac;
else /* 0.5*f为非规格化数*/
return sign<<31 | (frac | 0x800000)>>1;
}
}

## Slide 12: 浮点数运算
计算2.0*f。若f为NaN，则返回f，否则返回2.0*f。
float_bits float_twice(float_bits f) {
unsigned sign=f>>31;
unsigned exp=f>>23&0xFF;
unsigned frac=f&0x7FFFFF;
if (exp==0xFF)&&(frac!=0) /* f为NaN */
return f;
else if ((exp==0)||(exp==0xFF)) && (frac==0) /* f为0 或∞*/
return f;
else if (exp==0) && (frac!=0) { /* f为非规格化数 */
if (frac&0x400000) /* f的尾数第一位为1 */
return sign<<31 | 1<<23 | (frac&0x3FFFFF)<<1;
else /* f的尾数第一位为0 */
return sign<<31 | frac<<1;
}
else { /* f为规格化数 */
exp=exp+0x01;
if (exp!=0xFF) /* 2.0*f为规格化数 */
return sign<<31 | exp << 23 | frac;
else /* 2.0*f发生阶码溢出*/
return sign<<31 | exp<<23 ;
}

## Slide 13: 浮点数累加
对阶引入精度损失，舍入误差
大数吃小数

## Slide 14: Kahan累加算法
将每次累加因舍入造成的截断误差保存起来，再加入到下一次的累加中。
http://en.wikipedia.org/wiki/Kahan_summation_algorithm

## Slide 15: Data Alignment
Why? The alignment conditions are imposed to improve memory system performance—the memory interface is designed in most processors to read or write aligned blocks that are 8 or 16 bytes long.
Linux IA-32：2-byte data types must have an address that is a multiple of 2, while any larger data types must have an address that is a multiple of 4.
Windows：For any scalar data type requiring K bytes, its starting address must be a multiple of K.
How? The compiler:
  Insert gaps in the field allocation - to ensure that each structure element satisfies its alignment requirement.
  Add padding to the end of the structure - so that each element in an array of structures will satisfy its alignment requirement.

## Slide 16: Data Alignment
对Linux IA-32上的一结构变量声明：
struct {
char a;
short b;
double c;
char* d;
float e;
char f;
long long g;
void* h;
} foo;
每个结构成员相对结构起始存储位置的偏移是多少？
0, 2, 4, 12, 16, 20, 24, 32
结构变量的总大小是多少？
36
重新安排结构中各成员的顺序以使结构总大小最小。
c g d e h b a f = 32

## Slide 17
data1和data2在内存中的大小是多少？
程序的输出是什么？为什么？

## Slide 18: Homework
34. 无符号整数变量ux和uy的声明和初始化如下：
unsigned ux=x; unsigned uy=y;
若sizeof(int)=4，则对于任意int型变量x和y，判断以下关系表达式是否永真。若永真则给出证明；若不永真则给出结果为假时x和y的取值。
（3）x<0 || -x<=0
永真。若x>0，x符号位为0且数值部分为非0（至少有一位是1），从而使-x的符号位一定是1，即则-x<0；若x=0，则-x=0。综上，只要x<0为假，则-x<=0一定为真，因而是永真。
（4）x>0 || -x>=0
非永真。当x=-2 147 483 648时，x<0，且x和-x的机器数都为80000000H，即-x<0。此时，x>0和-x>=0两者都不成立。
（6）x>y==(-x<-y)
非永真。当x=-2 147 483 648、y任意（除-2 147 483 648外），或者y=-2 147 483 648、x任意（除-2 147 483 648外）时不等。因为int型负数-2 147 483 648是最小负数，该数取负后结果仍为-2 147 483 648，而不是2 147 483 648。

## Slide 19: Homework
34. 无符号整数变量ux和uy的声明和初始化如下：
unsigned ux=x; unsigned uy=y;
若sizeof(int)=4，则对于任意int型变量x和y，判断以下关系表达式是否永真。若永真则给出证明；若不永真则给出结果为假时x和y的取值。
（7）~x+~y==~(x+y)
永假。[-x]补=~[x]补+1，[-y]补=~[y]补+1，故~[x]补+~[y]补=[-x]补+[-y]补-2。
[-(x+y)]补=~[x+y]补+1, 故~[x+y]补=[-(x+y)]补-1=[-x]补+[-y]补-1。
由此可见，左边比右边少1。
（8）(int) (ux-uy) ==-(y-x)
永真。(int) ux-uy=[x-y]补=[x]补+[-y]补=[-y+ x]补= [-(y-x)]补
（9）((x>>2)<<2) <= x
永真。因为右移总是向负无穷大方向取整。

## Slide 20: Homework
34. 无符号整数变量ux和uy的声明和初始化如下：
unsigned ux=x; unsigned uy=y;
若sizeof(int)=4，则对于任意int型变量x和y，判断以下关系表达式是否永真。若永真则给出证明；若不永真则给出结果为假时x和y的取值。
（10）x*4+y*8==(x<<2)+(y<<3)
永真。因为带符号整数x乘以2k完全等于x左移k位，无论结果是否溢出。
（11）x/4+y/8==(x>>2)+(y>>3)
非永真。当x=-1或y=-1时，x/4或y/8等于0，但是，因为-1的机器数为全1，所以，x>>2或y>>3还是等于-1。此外，当x或y为负数且x不能被4整除或y不能被8整除，则x/4不等于x>>2，y/8不等于y>>3。
（12）x*y==ux*uy
永真。根据第2.7.5节内容可知，x*y的低32位和ux*uy的低32位是完全一样的位序列。
（14）x*~y+ux*uy==-x
永真。-y=~y+1，即~y=-y-1。而ux*uy=x*y，因此等式左边为x*(-y-1)+x*y=-x。